## Slide 1: Introdução ao Auto-Teste Incorporado
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Salientar a importância do auto-teste incorporado como componente do projecto para a testabilidade
Apresentar os procedimentos e as estruturas mais comuns para a implementação de funções de auto-teste incorporado
Salientar a importância da infra-estrutura BST para aceder às funções de auto-teste e permitir a implementação de estratégias hierárquicas

## Slide 3: Conteúdo
Apresentação geral da arquitectura de auto-teste num circuito integrado
Funções e estruturas para o auto-teste
  Circuitos combinatórios
  Circuitos sequenciais
  Macro-células
Interface entre auto-teste e a infra-estrutura BST
Projecto para a testabilidade e auto-teste no processador Pentium Pro

## Slide 4: Auto-teste incorporado
O auto-teste está presente quando os recursos para a realização do teste (geração / aplicação de vectores, captura / avaliação de respostas) estão incluídos no interior do circuito
As funções de auto-teste ao nível do CI são normalmente implementadas em hardware (em alguns casos em firmware), tendendo a ser implementadas em software à medida que passamos para o nível do sistema

## Slide 5: Auto-teste incorporado
Principais questões a considerar no projecto:
  Cobertura de faltas pretendida
  Sobrecarga de teste admissível (área de silício, desempenho do circuito)
Custos e benefícios:
  Custos: a sobrecarga de teste e seus reflexos durante o projecto (tempo e recursos humanos e materiais)
  Os ganhos principais são na passagem do protótipo à produção, no teste de produção e nas operações de manutenção e diagnóstico

## Slide 6: Arquitectura de auto-teste num circuito (representação geral)
Controlador do auto-teste
Geração e aplicação de vectores
Captura / avaliação de respostas
Lógica a testar
Acesso às funções de auto-teste
Entradas primárias
Saídas primárias

## Slide 7: Auto-teste: geração e aplicação dos vectores - principais problemas
Geração prévia e armazenamento em ROM: área de silício
Teste exaustivo ou pseudo-exaustivo (quando se recorre à partição do circuito): complexidade da partição, tempo de aplicação do teste
Geração pseudo-aleatória de vectores de teste: é necessário recorrer à simulação de faltas (mas a área de silício necessária e o esforço de projecto são reduzidos)

## Slide 8: Auto-teste: captura e avaliação das respostas - principais problemas
Armazenamento das respostas em ROM e comparação vector a vector: mantém como problema principal a área de silício
Compactação de respostas (existem várias alternativas: contagem de transições, contagem de 1s, análise de assinatura, etc.): é possível o mascaramento de faltas - aliasing (mas os recursos necessários e o tempo de teste são muito inferiores)

## Slide 9: Auto-teste: controlador das operações
É responsável pela calendarização das várias fases que integram o auto-teste (conforme o tipo de blocos a testar) e por sequenciar as operações que têm lugar em cada fase
Efectua o interface com o exterior, permitindo integrar o auto-teste na estratégia global de teste do sistema

## Slide 10: Auto-teste de circuitos combinatórios
Qualquer das técnicas anteriormente referidas, seja para a geração / aplicação de vectores, seja para a captura / avaliação de respostas, pode ser usada
A solução mais comum consiste em recorrer à geração de vectores pseudo-aleatórios e à compactação de respostas por análise de assinatura

## Slide 11: Circuitos combinatórios: geração / aplicação de testes
Geração pseudo-aleatória de vectores de teste, através de um LFSR (Linear Feedback Shift Register), para um multiplexador de 2:1

## Slide 12: Circuitos combinatórios: geração / aplicação de testes
Exercícios recomendados ao leitor:
  Quais as ligações a efectuar entre o circuito a testar e o LFSR?
  Qual o número de impulsos de relógio a aplicar?
  Qual o valor inicial das saídas Q0 a Q3 (no LFSR)?
  Seria possível usar um LFSR de três bits?
  Como se compara (sobrecarga de teste) a geração pseudo-aleatória e a geração exaustiva?

## Slide 13: Circuitos combinatórios: captura / avaliação de respostas
Compactação de respostas por análise de assinatura, através de um LFSR, para o multiplexador de 2:1

## Slide 14: Circuitos combinatórios: captura / avaliação de respostas
Exercícios recomendados ao leitor:
  Quais as ligações a efectuar entre o circuito a testar e o LFSR?
  Qual o número de impulsos de relógio a aplicar?
  Qual o valor inicial das saídas do LFSR?
  O mascaramento variará com o número de bits da assinatura?
  Apresentar um exemplo que ilustre a ocorrência de mascaramento

## Slide 15: Circuitos combinatórios: captura / avaliação de respostas
Outras alternativas para a compactação:
  Contagem de transições
  Contagem de síndromas (número de 1s)
Exercício recomendado: considerando que se aplica ao multiplexador de 2:1 um teste exaustivo, determinar os resultados da compactação de respostas através das três alternativas consideradas. Em qual dos casos será maior a probabilidade de mascaramento?

## Slide 16: Auto-teste de circuitos sequenciais
À excepção do teste determinístico, através de vectores armazenados em ROM, as restantes técnicas descritas para a aplicação de vectores de teste (teste exaustivo ou pseudo-exaustivo, geração pseudo-aleatória de vectores de teste) não são aplicáveis em circuitos sequenciais
A compactação de respostas, pelos métodos considerados, continuará válida agora para o caso dos circuitos sequenciais?

## Slide 17: Auto-teste de circuitos sequenciais
As técnicas de projecto para a testabilidade já conhecidas (nomeadamente o projecto com varrimento) eliminam o carácter sequencial do circuito, viabilizando os métodos de auto-teste apresentados para os circuitos combinatórios
Os próprios elementos de memória (FF) podem integrar as estruturas que efectuam a geração pseudo-aleatória de vectores e a compactação de respostas por análise de assinatura

## Slide 18: Auto-teste de macro-células
A introdução deste nível hierárquico facilita a consideração dos problemas de teste associados ao uso de blocos complexos que os projectistas têm à disposição para o projecto de ASICs
Cada macro-célula dispõe dos seus próprios recursos de auto-teste, baseados nos princípios já descritos, sendo necessário proceder à sua integração na estratégia global de auto-teste definida para os níveis hierárquicos superiores

## Slide 19: Auto-teste de macro-células de baixa / média complexidade
A inclusão de macro-células de baixa / média complexidade, como é o caso de blocos de memória, implica a consideração de recursos de auto-teste relativamente homogéneos:
  O auto-teste de ROMs pode fazer-se pela leitura do conteúdo de todas as posições e pela sua compactação por análise de assinatura
  O auto-teste de RAMs constitui já um exemplo de média complexidade, pela variedade de modelos de faltas que são normalmente considerados

## Slide 20: Auto-teste de macro-células de maior complexidade
A disponibilidade de blocos complexos (e.g. um microcontrolador), que integram diferentes tipos de circuitos, tornou indispensável a definição de um interface que facilite o acesso às estruturas de auto-teste neles presentes
A heterogeneidade das funções de auto-teste, e também a necessidade de se protegerem os direitos de propriedade intelectual, justificam a definição de uma norma IEEE para este efeito

## Slide 21: Auto-teste de mega-células : âmbito da proposta IEEE P1500
Esta proposta pretende definir um método
  Para o teste de componentes que contenham mega-células reutilizáveis
  Que seja independente da funcionalidade do componente ou das mega-células
  Que defina os requisitos de testabilidade para a detecção e o diagnóstico, facilitando a inter-operabilidade entre células de diferentes fabricantes
  Que seja utilizável com todas as classes de células, incluindo as hierárquicas

## Slide 22: Interface entre funções de auto-teste e a infra-estrutura BST
O acesso a funções de auto-teste existentes num componente está naturalmente facilitado se existir uma infra-estrutura BST, já que:
  Não são requeridos pinos específicos para aceder ao controlador de auto-teste, podendo para o efeito ser usado o TAP
  A norma IEEE 1149.1 define uma instrução opcional chamada RUNBIST, que normaliza o acesso às funções de auto-teste existentes, independentemente do fabricante e das funções realizadas pelo circuito

## Slide 23: Arquitectura de um componente BST com auto-teste
O controlador de auto-teste ao nível do circuito integrado efectua o interface entre a infra-estrutura BST e as estruturas de auto-teste individuais, usando para o efeito o barramento de auto-teste interno

## Slide 24: Arquitectura de um componente BST com auto-teste
O controlador de auto-teste é necessário para sequenciar o funcionamento das diversas funções de auto-teste presentes
O próprio registo BST pode ser usado para a aplicação de vectores e captura de respostas, e.g. para a geração pseudo-aleatória de vectores de teste e para a compactação de respostas por análise de assinatura (através de células BST modificadas)

## Slide 25: A instrução RUNBIST revisitada
As principais especificações da norma IEEE 1149.1 a respeito de RUNBIST são as seguintes:
  As funções de auto-teste executam apenas no estado Run Test / Idle
  A duração do auto-teste tem que estar especificada (número de ciclos de relógio necessários)
  O registo de dados seleccionado por esta instrução deverá conter o resultado do auto-teste, após ter tido lugar o número de ciclos de relógio especificados
  ...

## Slide 26: A instrução RUNBIST revisitada
Como exemplo simples de aplicação, recomenda-se o projecto de estruturas de auto-teste para o caso de um componente BST cuja lógica interna implementa apenas um multiplexador de 2:1
Sugestão: recorrer à geração pseudo-aleatória de vectores de teste e à compactação de respostas por análise de assinatura, usando para o efeito as próprias células do registo BST

## Slide 27: O auto-teste hierárquico
A existência de componentes BST com auto-teste permite a implementação de uma estratégia de auto-teste hierárquica
Nestas circunstâncias, a carta de circuito impresso deve conter um controlador de auto-teste (componente), que será responsável pela implementação do protocolo de teste que foi descrito (teste da infra-estrutura BST, teste das ligações, teste dos componentes)

## Slide 28: O auto-teste hierárquico
A existência de uma infra-estrutura BST no controlador da carta permite implementar uma estratégia hierárquica em que o BST tanto é usado ao nível da carta como do sistema
Recorde-se no entanto que o BST foi previsto para o teste estrutural de cartas de circuito impresso digitais, existindo restrições na sua extensão ao nível do sistema (recomenda-se como exercício a sua identificação)

## Slide 29: O auto-teste hierárquico: IEEE 1149.5 e IEEE P1500
A norma IEEE 1149.5 (Standard for Test and Maintenance Bus) define um barramento de teste ao nível do sistema, composto por 4+1 (MMD, MSD, MCTL, MCLK, MPR) linhas
A definição de soluções que permitam usar a norma IEEE 1149.1 também a este nível apresenta no entanto a vantagem de permitir a rentabilização dos mesmo recursos, existindo várias propostas nesse sentido

## Slide 30: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
É necessário encontrar o melhor ponto de equilíbrio entre a área de silício reservada para a lógica funcional e aquela que se disponibiliza para as funções de auto-teste
A exclusão do projecto para a testabilidade não é possível, mas é necessário recordar que a área de silício gasta para este fim poderia ser usada para melhorar o desempenho, aumentando as probabilidades de sucesso comercial do produto

## Slide 31: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
Os principais requisitos que orientaram o desenvolvimento das infra-estruturas de testabilidade no processador Pentium Pro foram as seguintes:
  Não ter qualquer impacto negativo sobre o desempenho
  Ocupar a mínima área de silício possível
  Serem tanto quanto possível polivalentes (apoiar as tarefas de depuração, teste de produção, etc.)
  Estarem incluídas na especificação inicial do projecto

## Slide 32: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
Referência: A. Carbine, D. Feltham, “Pentium Pro Processor Design for Test and Debug,” IEEE Design and Test of Computers, Julho-Setembro de 1999, pp. 77-82.

## Slide 33: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
A infra-estrutura BST do Pentium Pro suporta sete instruções públicas e um largo número de instruções privadas, que proporcionam o acesso a funções de teste e depuração
Scan-out: permite a observação de 2.000 nós internos do processador (snapshot / signature)
Debug mode: suporta o funcionamento em modo de teste interactivo, após o qual pode ser retomada a execução normal do programa

## Slide 34: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
Internal breakpoint mechanism: pode ser configurado para vários eventos internos e para as acções de depuração subsequentes
Microcode update: permite a modificação temporária de secções de micro-código para facilitar operações de teste e depuração
IDDQ mode: uma instrução BST privada inibe os blocos que consomem corrente estática e permite testes por medida de IDDQ

## Slide 35: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
Principais facilidades de auto-teste incorporado:
  Existe uma rotina de auto-teste que tem por objectivo principal comutar o valor lógico numa elevada percentagem de nós internos, para ser usada com o teste do tipo burn-in
  Várias PLA são testadas com o auxílio de LFSRs
  L2 PBIST: auto-teste incorporado programável para o teste de produção da memória cache L2 (256 K)

## Slide 36: Projecto para a testabilidade e auto-teste no Pentium Pro
A eficácia do teste de produção mede-se em última análise pelo número de componentes com defeito que são enviados para os clientes (em partes por milhão) e não pela cobertura de faltas atingida
As funções de testabilidade e auto-teste requereram 4% da área de silício do CPU e 6% da correspondente à memória cache L2, sem afectarem a frequência de relógio ou o número de instruções realizadas por ciclo de relógio