## Slide 1: Modelo de um controlador BST
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Identificar quais as principais fontes de informação necessárias para permitir a geração de programas de teste para CCI com BST
Apresentar uma linguagem de especificação formal (mas simples) que permita ao aluno escrever programas de teste para casos reais

## Slide 3: Conteúdo
Operações básicas de teste
  Controlar a infra-estrutura BST
  Sincronizar a infra-estrutura BST com recursos de teste externos
  Controlar os recursos de teste internos e o fluxo do programa de teste
O conjunto de instruções para cada um dos tipos básicos de operações de teste
Geração do programa de teste

## Slide 4: Operações básicas para controlar a infra-estrutura BST (1)
Aplicar um impulso descendente em /TRST
Aplicar um impulso em TCK enquanto TMS é mantida num valor lógico pré-definido (0 ou 1)
Deslocar uma sequência de bits para a cadeia de varrimento seleccionada, sem comparar os bits deslocados para o exterior com valores esperados (a linha TMS deve ser mantida em 0 excepto no último impulso em TCK, quando deverá estar a 1)

## Slide 5: Operações básicas para controlar a infra-estrutura BST (2)
Deslocar uma sequência de bits para a cadeia de varrimento seleccionada, enquanto os bits (ou parte deles) deslocados para o exterior são comparados com valores esperados (a linha TMS deve ser mantida em 0 excepto no último impulso em TCK, quando deverá estar a 1)
Aplicar N impulsos em TCK, com TMS em 0
Seleccionar a cadeia BST em que deverão ter lugar as próximas operações de teste

## Slide 6: Operações básicas para efeitos de sincronismo
Colocar a saída de sincronismo num valor lógico pré-definido (0 ou 1)
Esperar até que a entrada de sincronismo assuma um valor lógico pré-definido (0 ou 1)

## Slide 7: Operações básicas para controlar os recursos internos e fluxo do programa
Carregar um contador interno com o número de impulsos pretendido em TCK
Seleccionar a flag de erro a activar se um valor esperado não for encontrado
Efectuar um salto condicional no programa de teste, de acordo com o estado da flag de erro seleccionada
Concluir o programa de teste

## Slide 8: Instruções para controlar a infra-estrutura BST

## Slide 9: A sequência de bits na instrução NSHCP (NSHFCP $novos,$esperados,$máscaras)
NSHFCP $55,$30,$F0,$00,$50,$F0
  Desloca um novo vector que coloca as últimas 8 células (8..15) em 01010101 e todas as primeiras 8 células (0..7) em 0
  Verificar que as células (0..3) capturam 0101 e as células (8..11) capturam 0011

## Slide 10: Instruções para sincronismo com recursos de teste externos

## Slide 11: Instruções para controlo de recursos internos e fluxo do programa

## Slide 12: Geração do programa de teste
O baixo nível de abstracção do conjunto de instruções proposto torna o desenvolvimento “manual” do programa de teste uma tarefa tediosa e propensa à ocorrência de erros
É portanto muito desejável dispor de uma ferramenta computacional para este efeito
O nosso objectivo pedagógico não seria no entanto atingido se fossem omitidos os detalhes de controlo da infra-estrutura BST