## Slide 1
O teste misto (IEEE 1149.4)
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Introduzir o tema do teste de circuitos mistos
Realçar o facto de que a norma IEEE 1149.4 é uma extensão do 1149.1
Permitir aos alunos compreender a arquitectura e funcionamento da infra-estrutura 1149.4

## Slide 3: Conteúdo
O âmbito do 1149.4
Apresentação geral da arquitectura 1149.4
O circuito de interface ao barramento de teste (TBIC, Test Bus Interface Circuit) e os módulos periféricos analógicos (ABM, Analog Boundary Modules)
O 1149.4 na prática: Teste de ligações e teste paramétrico

## Slide 4: A norma IEEE 1149.4
O 1149.4 constitui uma extensão da norma IEEE 1149.1 e define as estruturas adicionais a serem adicionadas a um componente 1149.1:
  Um TAP analógico (ATAP) com dois pinos (AT1, AT2)
  Um barramento de teste analógico interno constituído por (pelo menos) duas linhas (AB1, AB2)
  Um circuito de interface ao barramento de teste (TBIC)
  Módulos periféricos analógicos (ABM) em cada pino analógico e opcionalmente em outros pinos funcionais

## Slide 5: A infra-estrutura de teste P1149.4
Cada pino de E/S analógico tem um ABM associado que proporciona operações de controlabilidade e observabilidade também no domínio misto
Os sinais de teste analógicos podem ser encaminhados de / para os pinos funcionais analógicos através do TBIC e ATAP, que ligam o barramento de teste interno ao exterior (barramento na CCI e equipamento de teste)

## Slide 6: Estrutura de um componente compatível com a norma 1149.4 (1)
(as células digitais 1149.1 são agora designadas por DBM)

## Slide 7: Estrutura de um componente compatível com a norma 1149.4 (2)
A operação da infra-estrutura 1149.4 pode ser exemplificada como se segue:
  Uma entrada analógica é aplicada externamente em AT1 e a saída analógica é observada em AT2
  AT1 e AT2 podem ser ligados ao barramento interno constituído pelas linhas AB1 e AB2
  De AB1 o sinal pode ser encaminhado para o circuito interno ou para um pino funcional de saída
  As respostas são encaminhadas para AB2 a partir do circuito interno ou de um pino funcional de entrada

## Slide 8: Estrutura de registos de teste no 1149.4 (1)

## Slide 9: Estrutura de registos de teste no 1149.4 (2)
A estrutura de registos de teste no 1149.4 é inteiramente digital e essencialmente idêntica à que é definida para o 1149.1
O registo BS compreende a estrutura de controlo do TBIC e dos ABM (para além da estrutura de controlo, quer o TBIC quer os ABM possuem também uma estrutura de comutação)
Os registos de controlo do TBIC e dos ABM definem os modos de operação destes blocos

## Slide 10: A instrução PROBE
Para além das três instruções obrigatórias, a norma 1149.4 define uma quarta instrução obrigatória designada PROBE:
  O registo de dados seleccionado é o registo BS
  Cada ABM liga o pino respectivo ao circuito interno
  AT1 e AT2 estão ligados a AB1 e AB2
  A ligação entre os pinos funcionais analógicos e AB1 / AB2 é definida pelo registo de controlo de cada ABM
  Cada módulo periférico digital (DBM) opera em modo transparente (como para S/P e BYPASS)

## Slide 11: BYPASS, S/P e EXTEST
Para além da descrição apresentada na norma 1149.1, aplicam-se as seguintes regras no 1149.4:
  BYPASS e S/P: i) AT1 / AT2 devem estar isolados de AB1 / AB2, bem como de outras fontes de tensão; ii) todos os pinos funcionais analógicos devem estar ligados ao circuito interno; iii) todos os pinos funcionais analógicos devem estar isolados de AB1 / AB2, bem como de outras fontes de tensão
  EXTEST: Os ABM devem interromper a ligação entre o pino e o circuito interno

## Slide 12: Instruções opcionais 1149.4
As instruções opcionais 1149.4 são as mesmas que no 1149.1 (INTEST, ID / USERCODE, RUNBIST, CLAMP e HIGHZ)
Para além da descrição apresentada na norma 1149.1, a descrição 1149.4 destas instruções inclui as regras que definem o modo de operação do TBIC e dos ABM

## Slide 13: O circuito de interface ao barramento de teste (TBIC)
O TBIC controlo as ligações entre o ATAP (AT1 e AT2) e o barramento de teste interno (pelo menos duas linhas de teste analógico internas — AB1 e AB2)
Os ABM e o TBIC asseguram a característica principal do 1149.4 — a aplicação e observação de sinais de teste analógicos
O TBIC contém uma estrutura de comutação e uma estrutura de controlo

## Slide 14: TBIC: Estrutura de comutação (1)

## Slide 15: TBIC: Estrutura de comutação (2)
A estrutura de comutação do TBIC permite:
  Ligar AT1 ou AT2 a VH ou VL
  Ligar AT1 ou AT2 a AB1 ou AB2
  Ligar AT1 ou AT2 à fonte de tensão interna VCLAMP
  Obter uma representação em um bit da tensão em AT1 ou AT2 (comparativamente ao valor de VTH)
O uso adequado destes modos de operação permite o teste de ligações e paramétrico

## Slide 16: TBIC: Estrutura de controlo (1)

## Slide 17: TBIC: Estrutura de controlo (2)
A estrutura de controlo do TBIC (quatro bits) faz parte do registo BS e contém:
  Um andar de captura / deslocamento: CALIBRATE, CONTROL, DATA1 e DATA2 (a representação em um bit das tensões em AT1 e AT2 é capturada nos bits DATA1 e DATA2)
  Um andar de retenção, que define (em conjunto com o descodificador de instruções) o modo de operação da estrutura de comutação
  (as células do TBIC são semelhantes a células 1149.1, a menos do mux de saída no andar de retenção)

## Slide 18: Os módulos periféricos analógicos (ABM) — O coração do 1149.4
Os ABM determinam o fluxo de sinais analógicos de / para os pinos funcionais
A aplicação e observação de sinais de teste através dos ABM é possível combinando o acesso série ao registo BS e o acesso de estímulos analógicos ao ATAP
Cada ABM contém uma estrutura de comutação e uma estrutura de controlo

## Slide 19: ABM: Estrutura de comutação (1)

## Slide 20: ABM: Estrutura de comutação (2)
A estrutura de comutação dos ABM permite:
  Desligar o circuito interno do pino funcional
  Comandar o pino a partir de AB1 (controlabilidade)
  Comandar AB2 a partir do pino (observabilidade)
  Capturar uma representação em um bit da tensão no pino (comparada com VTH)
  Ligar VH ou VL ao pino (para o teste de ligações)
  Ligar a tensão de uma fonte de referência (VG) ao pino (útil para a realização de medidas paramétricas)

## Slide 21: ABM: Estrutura de controlo (1)

## Slide 22: ABM: Estrutura de controlo (2)
A estrutura de controlo de cada ABM (quatro bits) faz parte do registo BS e contém:
  Um andar de captura / deslocamento: DATA, CONTROL, BUS1 e BUS2 (a representação em um bit da tensão no pino é capturada no andar DATA)
  Um andar de retenção, que define (em conjunto com o descodificador de instruções) o modo de operação da estrutura de comutação

## Slide 23: Teste de ligações com o 1149.4
O teste de ligações (para a detecção de circuitos abertos ou curto-circuitos) é idêntico ao 1149.1:
  No caso de pinos digitais, os dados são carregados directamente nos DBM
  No caso dos pinos analógicos, os códigos que provocam a aplicação das tensões internas (VH ou VL) aos pinos são carregadas nas estruturas de controlo dos ABM
  A aplicação de vectores de teste e a captura de respostas começa com a instrução S/P e lida apenas com valores digitais (para pinos digitais ou analógicos)

## Slide 24: 1149.4: Medida de uma impedância entre um pino e massa (1)

## Slide 25: 1149.4: Medida de uma impedância entre um pino e massa (2)
Procedimento:
  Injectar a corrente IT na impedância desconhecida (ZD), através de AT1 e dos interruptores S5 e SB1
  Medir a tensão VT em AT2, ligado a ZD através dos interruptores SB2 e S6
  ZD será então dada por ZD = VT / IT
Assunções:
  ZV >> ZS6 + ZSB2 (queda de tensão em S6 e SB2)
  ZV + ZS6 + ZSB2 >> ZD (percentagem de IT que não atravessa ZD)

## Slide 26: 1149.4: Informações adicionais (1)

## Slide 27: 1149.4: Informações adicionais (2)