## Slide 1
O teste de cartas com BST
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Permitir ao aluno compreender as principais questões que devem ser consideradas para o teste de uma CCI com BST
Apresentar um protocolo de teste que cubra as principais acções de teste pretendidas
Enfatizar as insuficiências deste protocolo e identificar os passos que requerem atenção suplementar

## Slide 3: Conteúdo
Detecção de faltas na infra-estrutura BST
Detecção de circuitos abertos e de curto-circuitos em ligações completamente BST (em CCI com uma ou várias cadeias BST)
Detecção de faltas em grupos de componentes sem BST (em CCI com uma ou várias cadeias BST)
Detecção de faltas em componentes

## Slide 4: O protocolo de teste
Verificação da integridade da infra-estrutura BS
Teste de ligações completamente BST
  Detecção de circuitos abertos
  Detecção de curto-circuitos
Teste de grupos de componentes sem BST
Teste de componentes
  Componentes com auto-teste incorporado (BIST)
  Teste sumário de componentes sem auto-teste

## Slide 5: Verificação da integridade da infra-estrutura BS
Detecção de:
  Faltas em pinos do TAP
  Componentes defeituosos ou mal colocados
Sequência de operações:
  Inicialização da lógica de teste (/TRST ou cinco impulsos em TCK com TMS em 1)
  Captura e varrimento do registo de instrução
  Captura e varrimento do registo de identificação

## Slide 6: Detecção de circuitos abertos em ligações completamente BST
Os vectores de teste devem aplicar um 0 e um 1 através de cada pino que comande a ligação
Inserir a instrução SAMPLE / PRELOAD e deslocar o primeiro vector de teste
Inserir a instrução EXTEST e aplicar os restantes vectores

## Slide 7: Detecção de curto-circuitos em ligações completamente BST
Princípio de teste: Aplicar valores opostos às ligações a testar
Os curto-circuitos são potencialmente destrutivos e o seu número cresce exponencialmente com a dimensão do circuito
A detecção é muito mais simples que o diagnóstico: um curto-circuito entre qualquer número de ligações será detectado se os curto-circuitos entre todos os pares de ligações o forem

## Slide 8: O algoritmo da partição binária para o teste de curto-circuitos
O algoritmo da partição binária garante completa detecção de faltas com um número mínimo de vectores de teste (e mínima capacidade de diagnóstico…)

## Slide 9: Teste de ligações completamente BST em CCI com múltiplas cadeias
Mais simples no caso de circuitos abertos
A detecção de curto-circuitos requer um protocolo coordenado:
  Inserir o vector de teste nas células do registo BS e prosseguir através de Update-DR até Select-DR
  Repetir esta operação com todas as cadeias BST
  Capturar as respostas presentes na primeira cadeia BST (passar para o estado Capture-DR)
  Repetir esta operação com todas as cadeias BST

## Slide 10: Detecção de faltas em grupos de componentes sem BST (1)
Teste em-circuito:
  Máximos requisitos em recursos de teste externos
  Máxima velocidade

## Slide 11: Detecção de faltas em grupos de componentes sem BST (2)
Acesso periférico: Solução intermédia em termos dos recursos externos necessários e da velocidade

## Slide 12: Detecção de faltas em grupos de componentes sem BST (3)
Acesso só às entradas e saídas primárias:
  É o mais lento (quando recorre a um conjunto de vectores de teste determinísticos)
  É também o que requer menos recursos de teste externos (apenas para as E/S primárias)

## Slide 13: Geração de vectores para os grupos de componentes sem BST
A geração de testes é feita por recurso a uma ferramenta computacional própria para o efeito, de acordo com um modelo de faltas específico e com os recursos externos de teste disponíveis
Repare-se no entanto que a geração pseudo-aleatória de vectores de teste e a análise de assinatura podem constituir uma alternativa de teste eficiente e rápida, nos casos em que esta abordagem for possível

## Slide 14: Teste de grupos de componentes sem BST em CCI com múltiplas cadeias
As duas primeiras alternativas (teste em-circuito e acesso periférico) não levantam requisitos especiais, já que as cadeias BST não são usadas ou têm um papel pouco relevante
Quando os recursos de teste externo estão disponíveis apenas para as E/S primárias do grupo de componentes sem BST, o protocolo de teste é o mesmo já descrito para a detecção de curto-circuitos em ligações completamente BST

## Slide 15: Teste de componentes
Devido ao domínio principal de aplicação do BST, não são de esperar muitas facilidades para o teste da lógica interna dos componentes
Os circuitos VLSI incluirão normalmente estruturas de auto-teste incorporadas, acessíveis através da instrução RUNBIST
No caso dos componentes sem BIST, é apenas possível realizar um teste sumário, através das instruções EXTEST e INTEST