## Slide 1
A tecnologia de teste BST (IEEE 1149.1)
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Apresentar em detalhe a tecnologia de teste definida na norma IEEE 1149.1 (BST), enfatizando os aspectos de implementação e o domínio de aplicação
Conferir ao aluno conhecimentos suficientes para projectar e implementar uma infra-estrutura 1149.1 simples

## Slide 3: Conteúdo
O desenvolvimento do BST e o seu domínio de aplicação
A arquitectura BST e o porto de acesso ao teste (TAP)
  A célula BS básica
  Os registos de dados de teste
  O registo de instrução
  O controlador do TAP

## Slide 4: Porquê o teste por varrimento periférico?
As duas razões que levaram ao desenvolvimento do BST, em meados de 80, foram as seguintes:
  A crescente complexidade dos circuitos integrados (CI) tornou excessivamente difícil o desenvolvimento de programas para o teste funcional de cartas de circuito impresso (CCI) complexas
  A miniaturização associada à montagem superficial e ao progresso nas tecnologias de encapsulamento tornou muito difícil o teste em circuito, por requerer o acesso físico aos nós internos da CCI

## Slide 5: O domínio de aplicação do BST
O BST destina-se ao teste estrutural de cartas de circuito impresso digitais
Palavras-chave: estrutural, digital, CCI
O âmbito relativamente estreito do BST contribuiu para a sua aceitação e para o rápido desenvolvimento de produtos, mas o potencial de uma infra-estrutura de teste embebida nos circuitos permite antever áreas de aplicação que se estendem muito para além da inicial

## Slide 6: O conceito básico do BST
O BST permite desacoplar a lógica interna dos pinos e permite o acesso directo a qualquer nó da CCI, sem os conflitos de acesso inerentes ao teste em-circuito (backdriving)

## Slide 7: O porto de acesso ao teste (TAP)
TDI (Test Data Input): A entrada série de dados de teste (TDI em aberto é lido como 1)
TDO (Test Data Output): A saída série de dados de teste (em alta impedância, excepto quando decorre uma operação de deslocamento)
TCK (Test Clock): Relógio para a lógica de teste
TMS (Test Mode Select): Entrada de controlo que define o modo de funcionamento da lógica de teste (TMS em aberto é lido como 1)

## Slide 8: A arquitectura BST
Para além do registo BS, a lógica de teste inclui outros registos de dados, um registo de instrução e uma máquina de estados que implementa o controlador do TAP

## Slide 9: Protocolo de acesso à infra-estrutura BST
O controlador do TAP coloca o registo de instrução no percurso TDI-TDO
A sequência adequada de bits (instrução) é inserida, carregando o registo de instrução para seleccionar o registo de dados pretendido
O controlador do TAP coloca o registo de dados seleccionado no percurso TDI-TDO
Os vectores de teste podem agora ser inseridos no registo de dados seleccionado

## Slide 10: A célula BS básica
Três modos de funcionamento:
  Transparência
  Controlabilidade
  Observabilidade

## Slide 11: BS: O protocolo básico de teste
Inserir um novo vector de teste (mux esquerdo em deslocamento, da direita em qualquer modo)
Aplicar o vector de teste (mux esquerdo em qualquer modo, da direita em controlabilidade)
Capturar as respostas (mux esquerdo em captura, mux da direita em controlabilidade)
Deslocar as respostas para o exterior (mux esquerdo em deslocamento, da direita em qualquer modo)

## Slide 12: O teste via BS é lento?
O deslocamento série de cada vector e respectivas respostas pode ser inaceitavelmente lento para o teste de um CI, que pode requerer centenas de milhar de vectores de teste
Contudo, se considerarmos o domínio principal de aplicação do BST (teste estrutural de CCI), veremos que o reduzido número de vectores de teste necessários não levanta questões de rapidez

## Slide 13: Os registos de dados de teste (1)
O registo BS compreende o conjunto de células BS presentes no circuito e é obrigatório em cada componente BST (pelo menos duas instruções seleccionam este registo: EXTEST e SAMPLE / PRELOAD)
O registo de Bypass é também obrigatório e permite encurtar o comprimento total da cadeia série na CCI (este registo tem um só bit e é seleccionado pela instrução BYPASS)

## Slide 14: Os registos de dados de teste (2)
O registo de identificação é opcional e tem por função proporcionar uma sequência de 32 bits que identifica de forma única todos os componentes que suportam a instrução IDCODE
Os registos de dados de teste do utilizador, também opcionais, têm normalmente por objectivo permitir o acesso a estruturas de testabilidade definidas pelo projectista

## Slide 15: O registo de instrução: Instruções obrigatórias (1)
A instrução EXTEST selecciona o registo de BS e impõe o modo de teste externo em todas as suas células, desacoplando a lógica interna dos pinos (EXTEST tem código de instrução pré-definido, com todos os bits a 0)
A instrução SAMPLE / PRELOAD também selecciona o registo BS, mas com as células respectivas em modo transparente (esta instrução não tem código pré-definido)

## Slide 16: O registo de instrução: Instruções obrigatórias (2)
Quer EXTEST quer SAMPLE / PRELOAD são usadas para realizar o teste de ligações, sendo S/P usada com o primeiro vector (porquê?)
A instrução BYPASS selecciona o registo com o mesmo nome e permite um percurso de um bit apenas, nos componentes não relevantes, face à operação de teste actual (BYPASS tem código pré-definido e é carregada automaticamente no registo de instrução aquando da inicialização)

## Slide 17: O controlador do TAP
O controlador do TAP é uma pequena máquina de estados que gera os principais sinais de controlo para a infra-estrutura BST
O controlador do TAP define qual o registo a colocar entre TDI e TDO, para...
  capturar os valores lógicos presentes nas entradas paralelas das suas células
  deslocar dados através das suas células
  actualizar as saídas paralelas das suas células com os valores deslocados

## Slide 18: Diagrama de transição de estados do controlador do TAP

## Slide 19: Estados do controlador do TAP (1)
Capture, Shift e Update (-DR ou -IR) são os estados onde o registo seleccionado efectua as três principais operações de teste
No estado Test Logic Reset o registo BS está em modo transparente e a lógica funcional do componente em operação normal
O estado Run Test / Idle é usado para efectuar operações de teste especiais (e.g. para executar funções de auto-teste incorporado)

## Slide 20: Estados do controlador do TAP (2)
Os estados Select, Exit1 e Exit2 (-DR ou -IR) são estados temporários
Exit1 e Exit2, combinados com Pause (-DR ou -IR), permitem interromper temporariamente o deslocamento de dados
Os estados de Select permitem a escolha do tipo de registo (-DR ou -IR) a colocar entre TDI e TDO

## Slide 21: Controlador do TAP: Detalhes de ordem temporal
As transições de estado ocorrem à transição ascendente de TCK
As acções a ter lugar num estado (e.g. captura, deslocamento ou actualização) ocorrem à transição descendente de TCK

## Slide 22: BSDL: Boundary Scan Description Language
O BSDL descreve a infra-estrutura BS e a sua operação (foi aprovada como norma IEEE 1149.1b em 1994)
A funcionalidade das instruções obrigatórias não está descrita em BSDL (e.g. uma descrição BSDL não inclui o registo de Bypass)
Ferramentas de CAD que beneficiam do BSDL: Análise de testabilidade, geração automática de vectores de teste, diagnóstico de faltas, etc.

## Slide 23: HSDL: Hierarchical Scan DL e SVF: Serial Vector Format
O HSDL complementa o BSDL, descrevendo a infra-estrutura 1149.1 ao nível da CCI
O SVF foi desenvolvido em conjunto pela Teradyne e pela Texas Instruments, para permitir uma forma independente de representar vectores de teste IEEE 1149.1
Um ficheiro SVF contém sequências ASCII que descrevem comandos de teste e os respectivos parâmetros

## Slide 24: A aplicação Scan Educator (TI)

## Slide 25: Exemplo: uma infra-estrutura BST numa MACH210
Pretende-se implementar uma infra-estrutura BST muito simples, a rodear um núcleo interno que implementa apenas a função identidade

## Slide 26: Instruções a suportar
Pretendem-se apenas as três instruções obrigatórias da infra-estrutura 1149.1:

## Slide 27: Saídas do controlador do TAP
São necessários os seguintes sinais:
  BSUPD: Boundary scan update
  INTRST: Internal reset
  IRSHF: Instruction register shift, IRCAP: Instruction register capture, IRUPD: Instruction register update
  DRSHF: Data register shift, DRCAP: Data register capture
  MUXCTR: selecção de dados ou instruções
  TDOACT: controlo de estado em TDO

## Slide 28: Células do registo BST
Configuração que permite a todos os FF partilharem o mesmo sinal de relógio:

## Slide 29: Células do registo de instrução

## Slide 30: Célula do registo de BP
(que não necessita do andar de retenção)

## Slide 31: Verificação do projecto
Qual a sequência de estados no contro-lador do TAP?