## Slide 1: Conceitos básicos de teste
J. M. Martins Ferreira
FEUP / DEEC - Rua dos Bragas
4050-123 Porto - PORTUGAL
Tel. 351-22-2041748 / Fax: 351-22-2003610
(jmf@fe.up.pt / http://www.fe.up.pt/~jmf)

## Slide 2: Objectivos
Enfatizar a importância do teste no ciclo global de desenvolvimento de um produto
Introduzir os conceitos básicos de teste e projecto para a testabilidade
Preparar o aluno para compreender em detalhe a arquitectura 1149.1 (IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture)

## Slide 3: Conteúdo
Modelação de faltas e modelo ss@
Controlabilidade, observabilidade e testabilidade
Geração de vectores de teste para circuitos combinatórios
Testabilidade e geração de testes em circuitos sequenciais
Melhoria de testabilidade por soluções ad hoc
Abordagens estruturadas ao projecto para a testabilidade

## Slide 4: A importância do teste
Sem teste não há produção
O custo do teste é muito elevado, mas o custo de estratégias de teste insuficientes é ainda mais elevado
Normas de teste disponíveis
Breve perspectiva histórica

## Slide 5: Porquê modelos de faltas?
Os defeitos físicos possíveis são muitos e o seu espectro muito variado
Uma estratégia de teste eficiente requer que se limite a complexidade de considerar todas as causas possíveis de mau funcionamento
Os modelos de faltas permitem uma representação abstracta de defeitos físicos (uma falta situa-se ao nível lógico, um defeito ao nível físico)

## Slide 6: Atributos de um bom modelo de faltas
Simplicidade, para permitir procedimentos eficientes de geração de vectores de teste
Cobertura de defeitos, para garantir que a percentagem de componentes com defeito que escapam à detecção é aceitavelmente reduzida

## Slide 7: O modelo de faltas ss@ (single-stuck at)
Trata-se de um modelo de faltas estruturais com os seguintes atributos principais:
  Apenas um nó de cada vez poderá ter uma falta presente
  Existem apenas duas faltas possíveis: s@0 and s@1
A experiência mostrou que o modelo ss@ tem excelentes características no que respeita aos dois atributos referidos acima

## Slide 8: Controlabilidade de um nó

## Slide 9: Problemas devidos a baixa controlabilidade
A baixa controlabilidade dificulta a geração de vectores de teste, porque:
  O nosso primeiro passo para detectar uma falta s@ consiste em tentar aplicar no nó correspondente o valor oposto ao da falta
  No caso de circuito integrado, o valor em qualquer nó só pode ser controlado a partir dos pinos de entrada (as entradas primárias do circuito)
A baixa observabilidade, como veremos, tem consequências semelhantes

## Slide 10: Observabilidade de um nó

## Slide 11: Testabilidade
A testabilidade é uma medida combinada de controlabilidade e de observabilidade
Uma testabilidade elevada facilita a geração de vectores e conduz a uma maior eficácia do teste
Sendo assim, porque é que nem todos os circuitos têm boas características de testabilidade?

## Slide 12: A notação D
Foi usada no algoritmo D, introduzido por Paul Roth em meados dos anos 60
D representa um valor lógico composto que resulta quando se tenta aplicar um 1 a um nó s@0 (/D representa a situação dual)

## Slide 13: O algoritmo D
Aplicar no nó o valor lógico oposto ao da falta (0 se s@1 e 1 se s@0)
Propagar o sinal de erro (D ou /D) até uma saída primária
Justificar (de jusante para montante) os valores que possibilitam o percurso de propagação, até se chegar a uma combinação necessária nas entradas primárias (o vector de teste procurado)

## Slide 14: Exemplo de geração de um vector

## Slide 15: O caso das faltas não detectáveis

## Slide 16: Retroceder (backtracking) na procura de uma falta

## Slide 17: Geração de testes para circuitos sequenciais
A aplicação directa do algoritmo D conduz apenas às entradas e saídas do bloco combinatório, não necessariamente às entradas ou saídas primárias

## Slide 18: Geração de testes - passo 1

## Slide 19: Geração de testes - passo 2

## Slide 20: Geração de testes - passo 3

## Slide 21: A complexidade do caso geral é no entanto muito superior, porque...
O algoritmo D não conduz necessariamente às entradas e saídas primárias
É necessário conhecermos o diagrama de transição de estados do circuito
A falta pode afectar o diagrama de transição de estados, caso em que a determinação da sequência pretendida nas entradas primárias se torna ainda mais difícil

## Slide 22: Considere-se o exemplo de Y s@0...

## Slide 23: Melhoria de testabilidade por métodos ad hoc
Regras de projecto ou correcções posteriores, com o objectivo de minimizar os problemas de geração de vectores de teste
Principais desvantagens:
  Nem sempre são reutilizáveis
  A testabilidade depende largamente do tipo de circuito

## Slide 24: Algumas regras ad hoc de projecto para a testabilidade
Particionar contadores para evitar um número muito elevado de impulsos de relógio, até se chegar à combinação pretendida nas saídas
Incluir linhas de reinicialização a 0 e a 1 (síncronas e assíncronas)
Particionar os circuitos mais complexos e acrescentar entradas e saídas específicas para a controlabilidade e observabilidade de nós internos

## Slide 25: Metodologias estruturadas de projecto para a testabilidade
Estas metodologias (DfT, Design for Testability) têm por objectivo garantir que podemos levar um circuito até um dado estado, num número fixo (e reduzido) de impulsos de relógio
Existem desvantagens?
  As regras de projecto (de facto, trata-se mais de um estilo de projecto) têm que ser aceites pelo projectista
  Área de silício adicional, maior número de pinos e maiores tempos de propagação… serão um custo adicional?

## Slide 26: O princípio de projecto com varrimento (scan design)
O princípio do projecto com varrimento consiste em inserir um multiplexador de 2:1 entre a entrada de cada FF D e a lógica a ela ligada

## Slide 27: Vantagens do projecto com varrimento (controlabilidade)
Problema: Algumas das entradas do bloco combinatório não são directamente controláveis, porque provêm das saídas dos FF D (são os nós que definem o estado actual)
Solução: Os FF com varrimento (scan FF) permitem a controlabilidade directa das suas saídas através de um procedimento simples, com um número fixo de impulsos de relógio

## Slide 28: Melhoria de controlabilidade por projecto com varrimento (1)

## Slide 29: Melhoria de controlabilidade por projecto com varrimento (2)

## Slide 30: Melhoria de controlabilidade por projecto com varrimento (3)

## Slide 31: Melhoria de controlabilidade por projecto com varrimento (4)

## Slide 32: Melhoria de controlabilidade por projecto com varrimento (5)

## Slide 33: Vantagens do projecto com varrimento (observabilidade)
Problema: Algumas das saídas do bloco combinatório não são directamente observáveis, porque constituem entradas dos FF D (são os nós que definem o estado seguinte)
Solução: Os FF com varrimento permitem a observabilidade directa das suas entradas através de um procedimento simples, com um número fixo de impulsos de relógios

## Slide 34: Melhoria de observabilidade por projecto com varrimento (1)

## Slide 35: Melhoria de observabilidade por projecto com varrimento (2)

## Slide 36: Melhoria de observabilidade por projecto com varrimento (3)

## Slide 37: Melhoria de observabilidade por projecto com varrimento (4)

## Slide 38: Melhoria de observabilidade por projecto com varrimento (5)

## Slide 39: A eventual sobrecarga de teste (overhead)
Maior tempo de propagação (multiplexadores de 2:1), área de silício adicional e mais pinos, mas não necessariamente maior custo
Os benefícios inerentes à maior facilidade na geração e aplicação de testes são difíceis de quantificar
Troca-se liberdade de projecto por testabilidade, mas podemos também considerar o projecto com varrimento parcial como solução intermédia